## Slide 1
:
通信及应用
报告人：孟 利 民
Notes: 1，什么是5G
2，5G能做什么，带来什么影响（畅想5G时代）
3，5G的产业链情况
4，5G时代的机会（应用，供应链等）
5，可以泼一些冷水，就像我们AI胶片中，AI可欺骗，AI的问题等

## Slide 2
主要内容
5G演进及频谱规划
5G基本概念、特点
5G关键技术
5G应用

## Slide 3
5G演进及频谱规划

## Slide 4
5G演进----移动通信发展历程
需求驱动，技术创新

## Slide 5
5G频谱规划----国外情况

## Slide 6
5G频谱规划----国内情况

## Slide 7
5G基本概念、特点

## Slide 8
5G基本概念、特点----5G是什么?
“5G”指的是一个行业标准，即第五代移动通信网络，是在4G的基础上，对于移动通信提出更高的要求，它不仅在速度、时延、功耗等多个方面有了全新的提升，也能促进互联网的发展，帮助我们进入智能互联时代。其峰值理论传输速率可达10Gbit，比4G网络的传输速率快数百倍。

## Slide 9
5G基本概念、特点----三大应用场景
  增强移动宽带--VR、超高清视频
  超可靠低时延通信—工业自动化、无人驾驶
  大连接物联网—物联网业务

## Slide 10
5G基本概念、特点----5G基本特点
高速率
网络速率提升，用户体验和感受才会有较大提高，网络才能面对VR/超高清业务时不受限制，对网络速率要求很高的业务才能被广泛地推广和使用。

## Slide 11
5G基本概念、特点----5G基本特点
泛在网
泛在网有两个层面的含义，一是广泛覆盖我们社会的各个地方，二是纵深覆盖，即更高品质的深度覆盖。

## Slide 12
5G基本概念、特点----5G基本特点
低时延
5G对于时延的最低要求是1ms，甚至更低，因此边缘计算等技术都会被应用到5G的网络架构中。

## Slide 13
5G基本概念、特点----5G基本特点
低功耗
所有物联网产品都需要通信与能源，虽然今天通信可以通过多种手段实现，但是能源的供应只能靠电池。通信过程若消耗大量的能源，就很难让物联网产品被用户广泛接受。

## Slide 14
5G基本概念、特点----5G基本特点
万物互联
在5G时代，终端不是按人来定义，因为每个人可能拥有数个终端，每个家庭也可能拥有数个终端。

## Slide 15
5G基本概念、特点----5G基本特点
重构安全
安全是5G之后的智能互联网第一位的要求。假设5G建设起来却无法重新构建安全体系，那么就会产生巨大的破坏力。
5G超高速率与超低时延也是一把双刃剑，对于黑客而言，这也意味着攻击速度更快！

## Slide 16
5G基本概念、特点----5G基本特点
重构安全
5G要网络重构，要切片，要迁移到电信云，基NFV/SDN的网络虚拟化、自动化和开源化使能网络更灵活、敏捷和低成本。
但这也是一把双刃剑，网络灵活和敏捷意味着更容易遭受恶意攻击，伴随开源和开放而来的还有敞开的漏洞！

## Slide 17
5G基本概念、特点----5G基本特点
重构安全
对于5G而言，传统2/3/4G网络那套安全机制是行不通，和5G网络重构一样，5G网络的安全机制也是一次前所未有的颠覆：我们不但要防止网络攻击，还要时刻做最坏的打算，不断假设网络如果遭受攻击应该采取怎样的措施，且能快速应对。！

## Slide 18
5G基本概念、特点----5G有多厉害？
和现在广泛应用的4G技术相比，5G到底有怎样的优势？5G下载一部电影只需1秒，要比4G快十倍左右；支持终端最高移动速率为500km/s，按照3GPP和ITU的权威规定，5G的速率至少满足下载速率达到100Mbps，上传50Mbps，延时不超过4ms。

## Slide 19
5G关键技术

## Slide 20
大规模天线空分复用
小数据包传输
更为密集的部署
新编码
新波形
网络虚拟化与切片编码
移动边缘计算
网络资源重新构建
网络与数据平面分离
5G关键技术----系列关键技术

## Slide 21
5G中的网络切片技术----什么是网络切片？
所谓5G网络切片，就是指对网络数据实行类似于交通管理的分流管理，其本质是将现实存在的物理网络在逻辑层面上，划分为多个不同类型的虚拟网络，依照不同用户的服务需求，以诸如时延高低、带宽大小、可靠性强弱等指标来进行划分，从而应对复杂多变的应用场景。

## Slide 22
•
网络切片是提供特定网络能力的、端到端的逻辑专用网络。一个网络切片实例是由网络功能和所需的物理/虚拟资源的集合，具
体可包括接入网、核心网、传输承载网及应用
网络切片可基于传统的专有硬件构建，也可基于NFV/SDN的通用基础设施构建，建议基于统一平台构建，实现低成本高效运营
•
接入网
传输承载
切片实例
核心网
物联网大
连接业务
物联网大
连接场景
切片
fixed
会话管理1
会话管理2
传输
传输
1
接入管理1
接入管理2
用户面功能1
切片2
因特网
增强宽带业务
增强宽
带场景
用户面功能2
策略控制2
切片3
会话管理3
超低时延超
高可靠场景
传输
用户面功能3
超低时延超高
可靠性业务
接入管理3
Shared network
infrasturcture
统一基础设
施平台
NFVI
特征
定制性
质量可保证
隔离性/专用性
统一平台
4
5G中的网络切片技术----5G网络切片技术概念

## Slide 23
为不同垂直行业提供不同、相互隔离、功能可定制的网络服务
实现客户化定制的网络切片的设计，部署和运维。各域可以在功能场景、设计方案上独立进行裁剪。
网络切片
即服务
•租户会与运营商签订服务合同，其中规定了租户
使用的业务所对应的SLA。
性能可保障
SLA通常包括安全性/私密性、可见性/可管理性、
可靠性/可用性，以及具体的业务特征（业务类型、
空口需求、定制化网络功能等）
和相应的性能指标（时延、吞吐率、丢包率、
掉话率等）拉通各域来实现端到端SLA保证
统一基础设施
按需定制
按需隔离
5
5G中的网络切片技术----网络切片的价值

## Slide 24
网络连接服务
定制及增值服务
-专用、隔离的网络传输管道
-资源服务: 第三方的应用利用云资源或边缘计算平台资源
-提供可保障的性能，例如时延、吞吐量、可靠性、安全性、
将其部署在运营商网络里
不同隔离等级等
-网络服务: 边缘应用、CDN、路径优化服务、位置服务
-管理服务: 开放切片管理和运营能力
6
5G中的网络切片技术----网络切片的服务体系

## Slide 25
1.
2.
3.
4.
切片管理：切片设计、切片生命周期（创建、维护、删除、更新等）、FCAPS 管理
切片开放：切片订购、切片管理能力的开放、切片计费、切片用户管理
切片选择：引导终端接入正确的网络切片
切片
质量可保证：基于客户需求SLA，保证其切片的服务质量，例如带宽、时延等
切片客户
切片开放
端到端切片管理
切片选择
mIoT Slice
IoT service
AMF
1
UPF1
SMF1
网元功能及
eMBB Slice
其服务管理
AMF
2
PCF
UPF2
Internet
Service
SMF2
(OSS/EMS)
URLLC Slice
AMF3
UPF3
Low latency
Service
SMF3
transport
transport
资源管理和编排
(NFVO，SDNO)
电信数据中心
电信数据中心
7
5G中的网络切片技术----网络切片的端到端技术架构

## Slide 26
终端和切片的绑定关系
切片标识和切片实例的绑定关系
切片实例1
切片标识
切片实例1
切片实例1
同一类型的S-NSSAI实例化多个实例，服务于不同用户
切片标识 1
切片实例2
切片实例
切片实例 3
多种类型的S-NSSAI对应一个实例，网络切片被不同用户共享
16
5G中的网络切片技术----网络切片的实现模型

## Slide 27
5G应用

## Slide 28
5G应用----产业链

## Slide 29
5G应用----以行业应用为主

## Slide 30
5G应用----自动驾驶

## Slide 31
5G应用----VR/AR体验

## Slide 32
5G应用----人工智能产业

## Slide 33
5G应用----深度学习的应用

## Slide 34
5G应用----机器学习写剧本

## Slide 35
5G应用----机器人情感交流

## Slide 36
5G应用----智慧医疗

## Slide 37
5G应用----智慧教育

## Slide 38
物联网应用----三层架构系统
用户网络：
基于局域网
和互联网
承载网络：
基于移动网络、
专网和互联网
末端网络：
基于局域网
、互联网和
无线传感网

## Slide 39
物联网通信----构建云端服务