## Slide 1
信 道
第4章

## Slide 2
信道分类
信道模型
恒参/随参信道特性对信号传输的影响
信道噪声
信道容量
本章内容:
第4章 信道

## Slide 3
—传输媒质
  有线信道
  ——明线、电缆、光纤
  无线信道
  ——自由空间或大气层
无线信道举例：
地波传播、短波电离层反射、超短波或微波视距中继、卫星中继、散射及移动无线电信道
概 述
狭义信道：
广义信道：
  调制信道
  ——研究调制/解调问题
  编码信道
  ——研究编码/译码问题
信道的定义与分类

## Slide 4
  对流层：约 0 ~10 km
  平流层：约 10~60 km
  电离层：约60~400 km
地球大气层的结构：
§4.1 无线信道
地 面
10 km
0 km
60 km
电离层
平流层
对流层

## Slide 5
5
电磁波频段及典型应用

## Slide 6
电磁波频段及典型应用

## Slide 7
    地波 ground- wave
      频率： < 2 MHz
      特性：有绕射能力
      距离：数百或数千米
      用于：AM广播
    天波 sky- wave
      频率：2~30 MHz
      特性：被电离层反射
      距离：< 4000 km（一跳）
      用于：远程、短波通信
传播路径
地波传播方式
传播路径
天波传播方式
无线信道
  电磁波的传播方式：
Notes: 电磁波的传播特性主要由其频率值来决定

## Slide 8
d
d
h
接收
天线
发射
天线
传播途径
D
r
r
视线传播方式
频率： > 30 MHz
特性：直线传播、穿透电离层
用途：卫星和外太空通信
超短波及微波通信
距离：与天线高度有关
视线传播 line-of-sight
无线信道
D 为收发天线间距离(km)
设收发天线的架设高度均为40 m，则最远通信距离为：
D = 44.7 km
例如

## Slide 9
  微波中继（微波接力）
  卫星中继（静止卫星、移动卫星）
  平流层通信
Q&A
增大视线传播距离的其他途径？

## Slide 10
远距离通信时，
需建立多个中继站
两点间传输距离30km ~ 50km
无线信道
微波中继
优点：容量大、投资少、维护方便、传输质量稳定。
应用：远距离传输话音和电视信号。
Notes: 微波：300M--300 GHz的电磁波

## Slide 11
优点：通信容量大，传输质量稳定, 传输距离远，覆盖区域广。缺点：传输时延大，信号衰减大， 造价高。
无线信道
卫星中继

## Slide 12
对流层散射
  频率：100 ~ 4000 MHz
  距离： < 600 km
对流层散射通信
地球
有效散射区域
无线信道
散射通信
电离层散射
  频率 ： 30 ~ 60 MHz
  距离 ： 1000 km以上
Notes: 电离层散射的机理 － 由电离层不均匀性引起
对流层散射的机理 － 由对流层不均匀性（湍流）引起

## Slide 13
流星余迹
无线信道
流星余迹散射
特性: 高度80 ~ 120 km，长度15 ~ 40 km
存留时间：小于1秒至几分钟
频率: 30 ~ 100 MHz
距离: 1000 km以上
用途: 低速存储、高速突发、断续传输

## Slide 14
  明线
  对称电缆
  同轴电缆
  光纤
§4.2 有线信道

## Slide 15
1880年纽约街貌
  明线

## Slide 16
导体
绝缘层
双绞线Twisted Rair
屏蔽双绞线(STP)
（可减少噪声干扰）
非屏蔽双绞线(UTP)
（便宜、易弯曲、易安装）
由 多 对
双绞线组成
每对呈扭绞状，以减
小各线对的相互干扰。
特点
传输衰减大/距离短，邻道间有串话干扰。
缺点
电话线路、局域网及综合布线工程中的传输介质
应用
  有线信道
  对称电缆
Notes: STP：每对加有金属箔屏蔽层（接地）
双绞线有多种规格，传输带宽在几十千赫至上百兆赫
应用：用作电话线路，传输语音和数据；是本地环路(如连接用户到电话机房的线路)
和局域网内及综合布线工程中的传输介质。

## Slide 17
由同轴的两个导体组成
内芯：金属导线
外导体：金属编织网
抗电磁干扰能力强
带宽更宽、速率更高
成本较高；
解决：用光缆代替（干线）
组成
优点
（相比双绞线）
缺点
  有线信道
  同轴电缆

## Slide 18
宽带（射频）同轴电缆：
  75Ω，用于传输模拟信号
  多用于有线电视（CATV）系统
  传输距离可达几十千米
基带同轴电缆：
  50Ω，多用于数字基带传输
  速率可达10Mb/s
  传输距离<几千米
  有线信道
Notes: 利用FDM技术可在一条电缆中同时传多路信号；

## Slide 19
单模阶跃折射率光纤
光纤结构示意图
结构：
  纤芯
  包层
按折射率分类：
  阶跃型
  梯度型
按模式分类：
  多模光纤
  单模光纤
  有线信道
  光纤
Notes: 光纤是光导纤维的简称，是一种能传输光信号玻璃或塑胶纤维。
光纤：纤芯和包层构成的双层通信圆柱体，依靠光波承载信息。
光纤传输系统：光源、光纤线路和光电探测器。

## Slide 20
0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7
光波波长（m）
1.55 m
1.31 m
损耗与波长关系
    损耗最小点：1.31与1.55 m

## Slide 21
易碎，接口昂贵，安装和维护需要专门技能。
传输带宽宽、通信容量大；
传输衰减小，无中继传输距离远；
(< 0.2dB/km) （几百公里）
抗电磁干扰，传输质量好，防窃听，耐腐蚀；
体积小，重量轻，节省有色金属，环保。
缺点
长途电话网、有线电视网等的主干线路中。
应用
优点
有线信道
Notes: 能够提供远大于金属电缆（双绞线或同轴电缆）的传输带宽和通信容量(约30THz带宽/波段)；；传输衰减小，无中继传输距离远；抗电磁干扰，传输质量好；耐腐蚀（这一特点使其特别适用于沿海区域和海底跨洋远程通信）；不易被窃听，因而对军事通信和保密性强的商业通信极具吸引力；体积小和重量轻，这一特点使其在航空航天以及一些特殊应用领域具有重要的意义；节约有色金属，有利于环保。

## Slide 22
§4.3 信道数学模型
  信道模型的分类：
    调制信道：发转换装置+媒质+收转换装置
    编码信道：调制器+调制信道+解调器
编码信道
调制信道

## Slide 23
4.3.1 调制信道模型
  有一对（或多对）输入端和输出端
  大多数信道都满足线性叠加原理
  对信号有固定或时变的延迟和损耗
  无信号输入时，仍可能有输出（噪声）
叠加有噪声的线性时变/时不变网络：
模型：
共性：

## Slide 24
反映信道
本身特性
调制信道对信号的影响程度取决 与 的特性。
加性噪声
始终存在
乘性干扰
（共存共失）
入出关系：
Notes: 信道特性是一个很复杂的函数，它可能会使信号
产生包括各种线性或非线性的失真，延时和衰落等。

## Slide 25
调制信道分为：
（根据信道的时变特性）
  恒参信道
——特性基本不随时间变化
  随参信道
——特性随时间随机快变化
不同的物理信道具有不同的特性C()
= 常数（可取1）
加性高斯白噪声信道模型
C()
Notes: 不同的物理信道具有不同的特性C()，根据信道的时变特性，分为。。。
一种简单而常见的情况是C(f)为常数（通常可取1），简化。。。加性高斯白噪声信道,它是在通信系统分析和设计中最常用的信道模型。

## Slide 26
+ = 1
P(1/ 0)
P(0 / 1)
0
0
1
1
P(0 / 0)
P(1 / 1)
发送端
接收端
二进制
无记忆
编码信道
模型
  可用 转移概率来描述。
+ = 1
  P(0/0)
  P(1/1)
  正确
  P(1/0)
  P(0/1)
  错误
4.3.2 编码信道模型
  模型：
Notes: 编码信道是一种数字信道或离散信道，其输入和输出都是离散信号。它对信号的影响反映为将输入数字序列变成另一种输出数字序列。由于信道噪声或其他因素的影响，将导致输出数字序列发生错误， 因此输入、输出数字序列之间的关系可以用一组转移概率来表征。

## Slide 27
0
1
2
3
3
2
1
0
接收端
发送端
四进制
无记忆
编码信道

## Slide 28
特点：传输特性随时间缓变或不变。
举例：各种有线信道、卫星信道…
1. 传输特性
幅频特性
相频特性
线性时不变系统
§4.4 信道特性对信号传输的影响
2. 无失真传输
恒参信道

## Slide 29

群迟延特性
幅频特性
相频特性
无失真传输（理想恒参信道）特性曲线：
恒参信道

## Slide 30
  若输入信号为s(t)，则理想恒参信道的输出：
固定的迟延
固定的衰减
—— 这种情况称为无失真传输
理想恒参信道的冲激响应:
恒参信道

## Slide 31
3. 失真 影响 措施
群迟延失真:
幅频失真：
影响
影响
相频失真：
恒参信道

## Slide 32
相频特性
典型音频电话信道:
幅度衰减特性
群迟延频率特性
恒参信道

## Slide 33
1. 随参信道举例
指传输特性随时间随机快变的信道。
随参信道 特性及其对信号传输的影响
陆地移动信道
短波电离层反射信道
超短波流星余迹散射信道
超短波及微波对流层散射信道
超短波电离层散射
…

## Slide 34
2. 随参信道特性
衰减随时间变化
时延随时间变化
多径传播
随参信道

## Slide 35
3. 多径效应
第i条路径
接收信号振幅
经过n条路径传播（各路径有时变的衰落和时延）
— 多径传播的影响
传输时延
则接收信号为
设发送信号为
幅度恒定
频率单一
Notes: 并设信道有n条路径，各路径有时变的衰落和传输时延
且经过各条路径到达接收端的信号相互独立

## Slide 36
根据概率论中心极限定理：当 n
足够大时，x(t)和y(t) 趋于正态分布。
同相 ~ 正交形式
包络 ~ 相位形式
瑞利
分布
均匀分布
多径效应
包络相位
随机缓变 的
窄带信号

## Slide 37: 多径衰落和频率弥散
波形
发送信号
接收信号
频谱
  多径传播使信号产生瑞利型衰落；
  多径传播引起频率弥散。
结论
  快衰落 － 衰落周期和码元周期可以相比。
  慢衰落 － 由传播条件引起的，起伏周期较长。

## Slide 38
我们更关心的问题：
多径传播
对于一个复杂信号 f (t) （实际情况）
的影响如何呢 ？
两径
多径
多径效应

## Slide 39
多径效应
传输衰减均为 K
传输时延分别为1和2
发射信号
接收信号
设两条路径的信道为
f (t)
fo(t) = K f(t - 1) + K f(t -2 )
信道传输函数
fo(t)
 =2 -1
相对时延差
则接收信号为
常数衰减因子
确定的传输时延因子
与信号频率有关的复因子

## Slide 40
信道对信号不同的频率成分，将有不同的衰减。
——频率选择性衰落
如何减小？
信道幅频特性
频率选择性衰落
Notes: 频选衰落的含义： 信道对不同f 的信号分量的衰减大小不同，且随时间变化.

## Slide 41
信道相关带宽：
定义为相邻传输零点的频率间隔
，工程经验公式：
4. 减小频率选择性衰落的措施
△f
△f ＝1/
应使信号带宽
B ＝(1/3 ~ 1/5)△f
    数字信号的码元宽度:
TB ＝(3 ~ 5)
→RB↓
m
m
B < △f

## Slide 42
某随参信道的最大多径时延差为3ms，为了避免发生选择性衰落，试估算该信道的相关带宽和在该信道上传输的数字信号码元的脉冲宽度。
解：信道的相关带宽为
根据工程经验，信号带宽为
故码元宽度为
例题：

## Slide 43
归纳
衰减随时间变化
时延随时间变化
多径传播
随参信道特性
多径效应
瑞利型衰落
频率弥散
频率选择型衰落
分集接收
扩频技术
OFDM等
减小衰落的措施
Bs ＝(1/3 ~ 1/5)△f

## Slide 44
1. 何谓噪声
信道中存在的不需要的电信号。
它独立于信号始终存在，又称加性干扰。
它使信号失真，发生错码，限制传输速率。
按
噪
声
来
源
2. 噪声类型
§4.5 信道噪声
人为噪声
自然噪声
内部噪声
（如热噪声）
Notes:     人类活动所产生的对通信造成干扰的各种噪声
    自然界存在的各种电磁波源所产生的噪声
    通信设备本身产生的各种噪声

## Slide 45
热噪声：
来自一切电阻性元器件中电子的热运动。
均匀分布在 0～1012 Hz 频率范围。
性质：高斯白噪声
式中
k = 1.38  10-23（J/K）－ 波兹曼常数
T － 热力学温度（ºK）
R － 阻值（）
B － 带宽（Hz）
热噪声电压有效值：

## Slide 46
 | 波形 | 频谱 | 举例
脉冲噪声 | 幅度大 窄脉冲 | 很宽 | 电火花
窄带噪声 | 连续正弦波 | 窄 单一频率 | 相邻电台的干扰
起伏噪声 | 随机噪声 | 很宽 | 电子设备中的 热噪声
  按噪声性质分类
  起伏噪声可看作高斯白噪声。

## Slide 47
归纳
  信道加性噪声n(t) :
代表：起伏噪声（热噪声等）
性质：高斯白噪声
n(t) → BPF→ 窄带高斯噪声

## Slide 48
平均功率：
噪声等效带宽：
功率谱：
Pn(f)
接收
滤波器
特性
通过宽度为Bn的矩形滤波器的噪声功率
= 通过实际接收滤波器的噪声功率。
物理
意义
  窄带高斯噪声 :
噪声等效带宽
Pn (f0)

## Slide 49
信道能够无差错传输时的最大平均信息速率。
4.6.1 离散信道容量
§4.6 信道容量
式中，P(xi) ‒发送符号xi的概率（i=1,2,3,⋯,n）
（1）信源发送的平均信息量（熵）
（2）因信道噪声而损失的平均信息量
式中，P(yj) ‒收到yj的概率（j=1,2,3,⋯,m）；
P(xi/yj) ‒收到yj后判断发送的是xi的转移概率

## Slide 50
（3）信息传输速率R ——信道每秒传输的平均信息量
[H(x) – H(x/y)] ‒是接收端得到的平均信息量
r ‒信道每秒传输的符号数（符号速率）
——最大信息传输速率：对一切可能的信源概率分布，求R的最大值：
含义：每个符号能够传输的最大平均信息量
（4）信道容量Ct
等价式：

## Slide 51
0
0
1
1
P(0/0) = 127/128
P(1/1) = 127/128
P(1/0) = 1/128
P(0/1) = 1/128
发送端
对称信道模型
接收端
设信源由两种符号“0”和“1”组成，符号传输速率为1000符号/秒，且这两种符号的出现概率相等，均等于1/2。信道为对称信道，其传输的符号错误概率为1/128。试画出此信道模型，并求此信道的容量C和Ct。
例题：
解：

## Slide 52
    此信源的平均信息量（熵）：
    （比特/符号）
    条件信息量:
    现在 P(x1 / y1) = P(x2 / y2) = 127/128，
    P(x1 / y2) = P(x2 / y1) = 1/128，
    并且考虑到P(y1) +P(y2) = 1，所以上式可以改写为

## Slide 53
    H(x) – H(x / y) = 1 – 0.065 = 0.935 （比特 / 符号）
    信道的容量C等于：
    （比特 / 符号）
    信道容量Ct等于：

## Slide 54
  S － 信号平均功率（W）；B － 带宽（Hz）
  n0 －噪声单边功率谱密度；N = n0B －噪声功率（W）
4.6.2 连续信道容量
由香农信息论可证，白噪声背景下的连续信道容量为:
——香农公式
等价式：

## Slide 55
若 Rb≦ C ，则总能找到一种信道编码方式，实现无差错传输；若传输速率大于信道容量，则不可能实现无差错传输。
意义：
当信号和信道噪声的平均功率给定时，在具有一定频带宽度的信道上，理论上单位时间内可能传输的信息量的极限数值。
含义：

## Slide 56
  信道容量 C依赖于 B、S 和 n0
  增大 S 可增加 C，若S  ，则C ；
  减小 n0 可增加 C，若n0  0，则C ；
  增大 B 可增加 C，但不能使 C无限制增大。
  当 B  时，C 将趋向一个定值：
结论：
信道容量和带宽关系
S/n0
S/n0
B
C
1.44(S/n0)
Notes: 香农公式给出了通信系统所能达到的极限信息传输速率，但是，香农公式只证明了理想通信系统的“存在性”，却没有指出这种通信系统的实现方法。

## Slide 57
  C一定时，信道带宽B、信噪比S/N、传输时间t 三者之间可以互相转换。
  增加B，可以换取S/N的降低；反之亦然。
  若S/N不变，增加B，可以换取 t 的减少。
应用：
【例如】
Notes: 香农公式给出了通信系统所能达到的极限信息传输速率，但是，香农公式只证明了理想通信系统的“存在性”，却没有指出这种通信系统的实现方法。

## Slide 58
30dB
图片传输。每幅含2.25×106个像素，每个像素有12个亮度电平，它们等概独立出现。线路传输条件为：B=3KHz，S/N=30dB，求传输图片所需的最小时间。
每个像素的信息量
一幅图片的信息量
解：
例题：

## Slide 59
作业
习题：
    4-4
    4-6
    4-7
    4-8