## Slide 1
模拟调制系统
第5章

## Slide 2
调制简介—定义 目的 分类
线性调制（幅度调制）原理
线性调制系统的抗噪声性能
非线性调制（角度调制）原理
各种模拟调制系统的性能比较
频分复用（FDM）
本章内容:
第5章 模拟调制
调制目的各种调制解调原理抗噪性能特点应用FDM

## Slide 3: 调 制 简 介
调制定义
调制：把 消息信号 搭载到 载波 的某个参数上。
比喻——货物运输：
将 货物 装载到 飞机/轮船 的某个仓位上
载波：一种高频周期振荡信号，如正弦波。
受调载波称为已调信号，含有消息信号特征。
解调：调制的逆过程，从已调信号中恢复消息信号。
何谓
调制？

## Slide 4
进行频谱搬移，匹配信道特性，减小天线尺寸；
实现多路复用，提高信道利用率；
改善系统性能（有效性、可靠性）；
实现频率分配 
看来，调制在通信系统中起着至关重要的作用！
对呀，不同的调制方式，具有不同的特点和性能!
调制目的
为什么要进行调制？

## Slide 5
消息信号
基带信号
正弦波
脉冲序列
受调载波
含有m(t)信息
调制信号 载 波 已调信号
调制分类
运载工具
多种形式
同义词
先认识一下
调制过程
所涉及的
三种信号

## Slide 6
模拟调制
数字调制
连续波调制
脉冲调制
幅度调制
频率调制
相位调制
按调制信号m(t)的类型分
按载波信号
c(t)的类型分
线性调制
非线性调制
按正弦载波
的受调参量分
按已调信号
的频谱结构分
可从不同角度分类：
都有哪些
调制方式？

## Slide 7
幅度调制（线 性）： AM、DSB、SSB、VSB
角度调制（非线性）：FM、PM
本章研究的模拟调制方式：
——是以正弦信号 作为载波的

## Slide 8
一般模型
§5.1 幅度调制（线性调制）的原理
边带滤波器

## Slide 9
§5.1.1 常规 调幅（AM）
AM表达式
AM调制器
条件：
边带项
载波项

## Slide 10
AM波形和频谱

## Slide 11
AM信号的特点
时，AM波的包络正比于调制信号m(t)，
故可采用包络检波。
AM的频谱由载频分量、上边带和下边带组成。
AM传输带宽是调制信号带宽的两倍：
AM的优势在于接收机简单，广泛用于中短调幅广播。

## Slide 12
AM信号功率：
AM信号的缺点
边带功率
载波功率
AM功率利用率低！
调制效率（功率利用率）：

## Slide 13
---不含有用信息 ，却“浪费”大部分的发射功率。
当然，AM正是利用这种“浪费”去换取解调的“便宜”，即包络检波。
---包含有用信息m(t)， 满调幅时，边带功率最大。
定义调幅系数 m（用百分比表示时，又称调幅度）
——反映基带信号改变载波幅度的程度：
m<1 正常调幅
m=1 临界状态，满调幅（100）
m>1 过调幅
载波
边带

## Slide 15
当m=1(满调幅)时，AM调制效率的最大值仅为1/3，
可见，AM的功率利用率很低。
高调幅度的重要性！
调制效率

## Slide 16
条件：
如何提高调制效率？
——抑制载波！
QA

## Slide 17
§5.1.2 双边带调制（DSB-SC）
条件：
DSB表达式
DSB调制器
double-sideband suppressed carrier

## Slide 18
DSB波形和频谱

## Slide 19
DSB信号的特点
包络不再与m(t)成正比；当m(t)改变符号时载波相位反转，故不能采用包络检波，需相干解调。
无载频分量，只有 上、下 边带。
带宽与AM的相同：
调制效率100，即功率利用率高。
主要用作SSB、VSB的技术基础，调频立体声中的差信号调制等。
能否只传输
一个边带？

## Slide 20
§5.1.3 单边带调制（SSB）
SSB信号的产生
（1）滤波法
技术难点之一
原理：
先形成DSB信号，边带滤波即得上或下边带信号。
要求：
滤波器HSSB() 在载频处具有陡峭的截止特性。

## Slide 21
边带滤波特性 HSSB()

## Slide 22
（2）相移法
USB
+
-
-

## Slide 23: 希尔伯特变换
定义：对于给定的全部谐波都移相90o后合成的时间函数称为给定信号的Hilbert变换（仍为时域）。
希尔伯特变换的傅立叶变换：

## Slide 24
传递函数：
含义：幅度不变，相移 -π/2
Hilbert滤波器

## Slide 25
Hh() 对 m(t) 的所有频率分量精确相移 π/2
技术难点之二
要求：
下边带
上边带

## Slide 26
SSB信号的特点
优点之一是频带利用率高。其传输带宽仅为AM/DSB的一半： 因此，在频谱拥挤的通信场合获得了广泛应用，尤其在短波通信和多路载波电话中占有重要的地位。
优点之二是低功耗特性，因为不需传送载波和另一个边带而节省了功率。这一点对于移动通信系统尤为重要。
缺点是设备较复杂，存在技术难点。也需相干解调。

## Slide 27
§5.1.4 残留边带调制（VSB）
——介于SSB与DSB之间的折中方案。

## Slide 28
VSB信号的产生
VSB信号的解调
应该具有怎样
的滤波特性？

## Slide 29
相乘：
LPF—解调输出：

## Slide 30
若要无失真恢复 m(t)， VSB滤波器的传输函数必须满足：
在载频处
具有
互补对称
特性
含义：

## Slide 31
残留边带滤波器的几何解释：

## Slide 32
VSB信号的特点
仅比SSB所需带宽有很小的增加，却换来了电路的简单。
应用：商业电视广播中的电视信号传输等。

## Slide 33
滤波法
§5.1.5 线性调制（幅度调制）的一般模型
相移法
IQ调制

## Slide 34
在接收端，如何从已调信号中恢复出
调制信号m(t)呢？
QA
——解调的任务!

## Slide 35
§5.1.6 相干解调 与 包络检波
相干解调
适用：AM、DSB、SSB、VSB
特点：无门限效应
要求：载波同步

## Slide 36
包络检波
适用：AM 信号
优势：简单、无需载波同步
要求：|m(t)|max  A0

## Slide 37
插入载波包络检波法
适用： DSB、SSB或VSB等抑制载波的已调信号
原理：将这些信号插入恢复载波，使之成为或近似
为AM信号，然后用包络检波器恢复出m(t)
要求：Ad 很大，载波同步
方法：发端/收端插入载波

## Slide 38
分析模型
§5.2 线性调制系统的抗噪声性能
高斯白噪声
已调信号
B 和 f0 取决于已调信号的频谱
DSB信号：B=2fH f0=fc
SSB信号：B= fH f0=fc±fH /2
BPF
§5.2.1 模型与指标

## Slide 39
窄带高斯噪声
输出噪声
输出信号
高斯白噪声
已调信号
BPF
解调器
相干解调
包络检波

## Slide 40
分析模型
性能指标
制度增益：
输出信噪比：
解调器
BPF
其中，
    输出信噪比反映了解调器的抗噪声性能。输出信噪比越大越好。

## Slide 41
§5.2.2 DSB-相干解调系统的抗噪声性能
相干解调器
Si
So
No
Ni
DSB
解调器输入端信号功率 输出端的有用信号功率

## Slide 42
输出噪声功率为
B=2fH

## Slide 43
输入信噪比
输出信噪比
调制制度增益
信噪比计算
相干解调将 ni(t)中的正交分量抑制掉，从而使信噪比改善1倍。
原因

## Slide 44
§5.2.3 SSB -相干解调系统的抗噪声性能
Si
So
输出信号平均功率
输入信号平均功率

## Slide 45
输出噪声功率为
公式与DSB完全相同。
但B = fH 为SSB 信号的带通滤波器的带宽。

## Slide 46
单边带解调器的输入信噪比
单边带解调器的输出信噪比
调制制度增益
信噪比
在SSB系统中，信号和噪声有相同表示形式，所以相干解调过程中，信号和噪声中的正交分量均被抑制掉，故信噪比没有改善。
原因

## Slide 47
能否说：DSB系统的抗噪声性能 优于 SSB 系统呢？
在相同的Si，n0， fH条件下：
B=2fH
B=fH
∴ DSB和SSB的抗噪声性能相同。
QA

## Slide 48
相干解调抗噪声性能

## Slide 49
§5.2.4 AM –包络检波系统的抗噪声性能
输入信噪比为

## Slide 50
合成包络
检波输出：
包络计算

## Slide 51
(1) 大信噪比时
检波输出：
隔掉

## Slide 52
    输出有用信号功率为
    输出噪声功率为
    输出信噪比为
    已知输入信噪比
    制度增益为
大信噪比情况

## Slide 53
讨论：
AM信号的调制制度增益GAM随A0的减小而增加。由于|m(t)|max  A0 ，所以GAM < 1，即
100%调制，且 m(t) 为单频正弦时：
相干解调的GAM 如同上式，但不受信噪比条件的限制。

## Slide 54
(2) 小信噪比时
小信噪比时，信号被扰乱成噪声，导致输出
信噪比急剧恶化——门限效应。
可见：

## Slide 55
原因：包络检波器
的非线性解调作用。
大信噪比时：
小信噪比时：门限效应
AM-包络检波系统的抗噪声性能：
归纳

## Slide 56
BPF
解调器
相干解调
包络检波
B=2fH f0=fc
B= fH f0=fc±fH /2
线性调制系统的抗噪声性能：
DSB
SSB
VSB
AM
抑制正交分量
小结

## Slide 57
§5.3 非线性调制（角度调制）原理
概述
  角度调制：FM和PM的总称。
  载波的幅度恒定，而频率或相位受调制。
  属于非线性调制。
  抗噪声性能优于幅度调制——优势。
  需更大的带宽——缺点。

## Slide 58
§5.3.1 角度调制的基本概念
1 角调信号一般表达式
载波的恒定振幅
[ct +(t)]＝ (t) –已调信号的瞬时相位
相对于ct的瞬时相位偏移
–已调信号的瞬时角频率
相对于c的瞬时角频偏

## Slide 59
相位调制PM信号
相位调制(PM)：瞬时相位偏移随调制信号作线性变化。
Kp － 调相灵敏度
单位调制信号幅度引起PM信号的相位偏移量，rad/V
PM信号表达式

## Slide 60
频率调制(FM)：瞬时频率偏移随调制信号成比例变化。
Kf－ 调频灵敏度，单位是rad/sV。
FM信号表达式
频率调制FM信号

## Slide 62
2 PM与 FM的关系
PM 是 相位偏移 随 m(t) 作 线性 变化；
FM 是 相位偏移 随 m(t) 的积分作 线性 变化。
若预先不知m(t)形式，能否判断已调信号是PM还是FM信号?

## Slide 63
3. 单音调制FM 与 PM
    调制信号为单一频率的正弦波
    相位调制PM
      mp = Kp Am － 调相指数，表示最大的相位偏移。
单音调相信号：

## Slide 64
频率调制FM
－最大角频偏
－ 最大频偏
最大相位偏移
——调频指数
单音调频信号：

## Slide 65
PM 信号和FM 信号波形
PM 信号波形
FM 信号波形

## Slide 66
5.3.2 窄带调频（NBFM）
则为窄带调频（NBFM）；否则宽带调频（WBFM）。
若最大瞬时相位偏移满足：

## Slide 67
带宽相同
NBFM的两个边频分别乘了因式[1/( - c)]和[1/( + c)] ，进行了频率加权，加权的结果引起调制信号频谱的失真。
NBFM的一个边频和AM反相。
NBFM和AM信号频谱的比较

## Slide 68
单音调制时的频谱图
NBFM和AM信号频谱的比较
在AM中，只有幅度的变化，无相位的变化；
在NBFM中，不仅有相位的变化，幅度也有很小的变化；
由于NBFM信号最大频率偏移较小，占据的带宽较窄，但是其抗干扰性能比AM系统要好得多，因此得到较广泛的应用。

## Slide 69
§5.3.3 宽带调频
1.单音宽带调频信号
调频信号的频谱由载波分量c和无数边频(c nm)组成
相邻边频之间的间隔为m
FM信号的频谱不再是调制信号频谱的线性搬移，而是一种非线性过程。

## Slide 70
理论上调频信号的频带宽度为无限宽。
工程上，保留上、下边频分量共有 2n=2(mf+1)个；相邻边频之间的频率间隔为 fm，所以FM带宽近似为：
2. 调频信号的带宽
——卡森（Carson）公式
—— 最大频偏
——调频指数
——调制信号的最高频率

## Slide 71
FM广播的最大频偏f = 75kHz，最高调制频率fm
=15kHz， 故调频指数mf ＝ 5，FM信号的频带宽度为：
例如：
——窄带调频(NBFM)
——宽带调频(WBFM)

## Slide 72
3 FM信号的功率分配
载波功率
调制后总的功率不变，只是重新分配，而功率分配的比例与调频指数mf 有关。
=1

## Slide 73
4 FM的特点 优势 应用
应用：要求高质量或信道噪声大的场合，例如：调频广播，电视伴音、卫星通信、移动通信、微波通信和蜂窝电话等系统中。
包络恒定；
频偏随调制信号m(t)作线性变化；
相偏随消息信号m(t)的积分作线性变化；
带宽与m(t)的带宽和mf 有关，比AM带宽大(mf+1) 倍。
优势：抗噪声能力强；
代价：占用较大的信道带宽，因而频谱利用率较低。

## Slide 74
§5.3.4 调频信号的产生与解调
1 调频信号的产生
1)直接法
原理：调制电压控制振荡器的频率，使其按调制信号的 规律线性地变化。
压控振荡器
LC振荡器
锁相环（PLL）调制器

## Slide 75
2)间接法
优点：频率稳定度好；
缺点：需要多次倍频和混频，因此电路较复杂。
阿姆斯特朗（Armstrong）法

## Slide 76
2 调频信号的解调
  1)非相干解调
适用：NBFM和WBFM
思路：完成频率~电压的转换，即：
——鉴频器
频率检波器（鉴频器）：频率－电压转换
振幅鉴频器特性

## Slide 77
微分器：把幅度恒定的调频波 调幅调频波 ：
包络检波器：检出包络并滤去直流，
原理：
经LPF即得解调输出：
Kd 为鉴频器灵敏度，单位为V/rad/s
振幅鉴频器

## Slide 78
仅适用于NBFM信号
2)相干解调

## Slide 79
§5.4 调频系统的抗噪声性能
FM非相干解调的抗噪声性能：
n(t) －均值为零，单边功率谱密度为n0的高斯白噪声
大信噪比时：
单音调制时
    在大信噪比时，宽带调频系统的抗噪声性能好。
    例:调频广播中常取mf =5，则制度增益GFM =450。
Notes: 分析模型和分析方法与线性调制系统的相似，只不过这里的解调器为鉴频器。

## Slide 80
大信噪比时：
加大调制指数，可使调频系统的抗噪声性能迅速改善。
调频是以增加传输带宽换取信噪比的改善。
注意: 以带宽换取输出信噪比改善并不是无止境的。
mf

## Slide 81
小信噪比时：门限效应
门限效应：当(Si /Ni)低于一定数值时，解调器的输出信噪比(So /No)急剧恶化。
门限值 ： 出现门限效应时所对应的输入信噪比值称为门限值，记为(Si /Ni) b。
降低门限值（门限扩展）
  锁相环解调器
  负反馈解调器
  “预加重”和“去加重”

## Slide 82
所有系统在“同等条件”下进行比较：
解调器输入信号功率为 Si
信道噪声均值为0，单边功率谱密度为 n0
基带信号带宽为 fm
其中AM的调幅度为 100% ，正弦型调制信号
§5.5 各种模拟调制系统的比较

## Slide 83
调制 方式 | 传输带宽 |  | 设备复杂程度 | 主要应用
AM | 2fm |  | 简单 | 中短波无线电广播
DSB | 2fm |  | 中等 | 应用较少
SSB | fm |  | 复杂 | 短波无线电广播、话音频分复用、载波通信、数据传输
VSB | 略大于fm | 近似SSB | 复杂 | 电视广播、数据传输
FM |  |  | 中等 | 超短波小功率电台（窄带FM）；调频立体声广播等高质量通信（宽带FM）
性能比较：

## Slide 84
性能比较：
2）频谱利用率：
SSB最高，VSB较高，DSB/AM次之，FM最差；
3）功率利用率：
FM最高，DSB/SSB、VSB次之，AM最差；
4）设备复杂度：
AM最简，DSB/ FM次之，VSB较复杂， SSB最复杂。
1）抗噪声性能：
FM最好，DSB/SSB、VSB次之，
AM最差；

## Slide 85
特点与应用
1）AM：优点是接收设备简单；缺点是功率利用率低，抗干扰能力差。主要用在中波和短波调幅广播。
2）DSB：优点是功率利用率高，带宽与AM相同。主要用于调频立体声中的差信号调制，彩色TV中的色差信号调制。
3）SSB：优点是功率利用率和频带利用率都较高，抗干扰能力和抗选择性衰落能力均优于AM，而带宽只有AM的一半；缺点是收发设备都复杂。常用于频分多路复用系统中。
4）VSB：抗噪声性能和频带利用率与SSB相当。在电视广播等系统中得到了广泛应用。
5）FM： 抗干扰能力强，广泛应用于长距离高质量的通信系统中。缺点是频带利用率低，存在门限效应。

## Slide 86
§5.6 频分复用 ( FDM )
复用：在一条信道中同时传输多路信号
目的：充分利用信道的频带或时间资源
分类：FDM、TDM、SDM、CDM
频分复用：按频率划分信道的复用方式
方法：调制→合成 →传输 →分路 →解调

## Slide 87
FDM系统原理框图：
主要用于模拟通信系统
优点：信道利用率高，技术成熟；
缺点：设备复杂，滤波器难以制作，非线性失真，各路信号的相互干扰。

## Slide 88
典型例子
---多路载波电话系统（目前，TDM替代）
层次结构：
基群频谱结构示意图：
12 路 一个基群
5 个基群 一个超群（60路电话）
10个超群 一个主群（600路电话）
多个主群 一个巨群
（每路4kHz）

## Slide 89
作业
习题：
    5-8
    5-9
    5-10
    5-13
    5-15
    5-16